Светодиодный линейный светильник «Эколюмен Ритейл»

«Ecolumen Retail» - российские светодиодные линейные светильники для освещения торговых площадей, магазинов и прочих коммерческих объектов, изготавливаются из алюминия с анодированным или полимерным покрытием. Варианты исполнения корпуса IP20, IP40, IP54, IP64. Светильники применяются для освещения торговых залов гипермаркетов, торговых центров, магазинов, офисов и других коммерческих помещений. Конструкция профиля подвесных светодиодных светильников позволяет устанавливать изделия линейным способом, в одну продолжительную линию любой длины, либо любые другие конфигурации, под углом 90°. Светильники могут размещаться на потолке, стенах с помощью кронштейнов или с помощью удобных регулируемых тросовых подвесов. Электрическое соединение производится транзитным способом с применением удобных, самозажимных разъемов.  Светильники «Эколюмен Ритейл» изготавливаются длиной от 0,5м до 2м. Лаконичный дизайн и различные варианты окраски корпуса по таблице RAL позволяют использовать эти светильники для освещения любых, в т.ч. дизайнерских помещений.

Все светильники соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитной совместимости технических средств», подтвержденные сертификатом ТС.

Модификация светильников

| Технические характеристики | Серия «Восток» (VS) | Серия «Союз» (SZ) |
| --- | --- | --- |
| Входное напряжение/Предельный режим* | 220±20%/150-280В |
| Частота | 45-65 Гц |
| Коэффициент пульсации, не более | от ~0,1% до 1% |
| Защита от длительных перенапряжений* | от 280В до 420В |
| Защита от импульсных перенапряжений | от 2кВ до 4кВ |
| Защита от короткого замыкания и холостого хода | Наличие |
| Гальваническая развязка | Наличие |
| КПД драйвера / коэффициент мощности | 90% / 0,98 cos( |
| Исполнение с аварийным блоком питания (опция) | с блоком аварийного питания (БАП) до 3 ч. (опция) |
| Эффективность светодиодов | 140 Лм/Вт | 180 Лм/Вт |
| Тип кривой силы света | Д, 120˚ |
| Цветовая температура | 3000К, 4000 К, 5000 К |
| Индекс цветопередачи, CRI | >80 |
| Температура эксплуатации* | от -40 °C до +50°C |
| Корпус | Алюминиевый с анодированным покрытием |
| Цвет корпуса | Белый, серый, черный, желтый, красный, зеленый |
| Климатическое исполнение | УХЛ3 |
| Степень защиты корпуса | IP20 (опционально IP40, IP54, IP64) |
| Рассеиватель | Опал, Призма, Прозрачный |
| Варианты установки | 1. Накладной (клипсы) 2. Подвес (регулируемый трос) |
| Срок службы светодиодов, не менее | 100 000 часов | 130 000 часов |
| Гарантия для комплектации «ECO» | 3 | 3 |
| Гарантия для комплектации «STD» | 3 | 5 |
| Гарантия для комплектации «PRM» | 4 | 6 |
| Гарантия для комплектации «EXP» | 5 | 7 |
| Страна происхождения | Россия |

«ECO»  - напряжение 210-240В. Защита до 250В/1кВ. Температура эксплуатации от +5 °C до +35°C. Пульсация   1% *

«STD»   - напряжение 198-242В. Защита до 280В/2кВ. Температура эксплуатации от -10°C до +40°C.  Пульсация  1% *

«PRM» - напряжение 176-264В. Защита до 300В/2кВ. Температура эксплуатации от -40°C до +50°C.  Пульсация 0,1% *

«EXP»  - напряжение 176-264В. Защита до 420В/4кВ. Температура эксплуатации от -50°C до +50°C.  Пульсация 0,1% *

- Производитель предоставляет дополнительную бесплатную сервисную гарантию 7 лет.

- Все модели могут быть оснащены функцией диммирования 0-10В или DALI.

- Светильники могут быть оснащены автономными,  аварийными блоками питания БАП.

Серия «Восток» (VS) 140 Лм/Вт

| Тип изделия | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Габаритный размер, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эколюмен Ритейл-VS-12/500 | 12 | 1510 | 500х60х60 | 0,7 |
| Эколюмен Ритейл-VS-20/500 | 20 | 2520 | 500х60х60 | 0,7 |
| Эколюмен Ритейл-VS-30/500 | 30 | 3800 | 500х60х60 | 0,7 |
| Эколюмен Ритейл-VS-15/1000 | 15 | 2020 | 1000х60х60 | 1,2 |
| Эколюмен Ритейл-VS-17/1000 | 17 | 2100 | 1000х60х60 | 1,2 |
| Эколюмен Ритейл-VS-18/1000 | 18 | 2230 | 1000х60х60 | 1,2 |
| Эколюмен Ритейл-VS-19/1000-E | 19 | 2490 | 1000х60х60 | 1,2 |
| Эколюмен Ритейл-VS-20/1000 | 20 | 2520 | 1000х60х60 | 1,2 |
| Эколюмен Ритейл-VS-21/1000 | 21 | 2790 | 1000х60х60 | 1,2 |
| Эколюмен Ритейл-VS-24/1000 | 24 | 3100 | 1000х60х60 | 1,2 |
| Эколюмен Ритейл-VS-25/1000 | 25 | 3120 | 1000х60х60 | 1,2 |
| Эколюмен Ритейл-VS-40/1000 | 40 | 5080 | 1000х60х60 | 1,2 |
| Эколюмен Ритейл-VS-50/1000 | 50 | 6440 | 1000х60х60 | 1,2 |
| Эколюмен Ритейл-VS-27/1500 | 27 | 3320 | 1500х60х60 | 2,1 |
| Эколюмен Ритейл-VS-30/1500 | 30 | 3890 | 1500х60х60 | 2,1 |
| Эколюмен Ритейл-VS-34/1500 | 34 | 4230 | 1500х60х60 | 2,1 |
| Эколюмен Ритейл-VS-38/1500 | 38 | 4730 | 1500х60х60 | 2,1 |
| Эколюмен Ритейл-VS-60/1500 | 60 | 7720 | 1500х60х60 | 2,1 |
| Эколюмен Ритейл-VS-30/2000 | 30 | 4020 | 2000х60х60 | 2,7 |
| Эколюмен Ритейл-VS-32/2000 | 32 | 4100 | 2000х60х60 | 2,7 |
| Эколюмен Ритейл-VS-36/2000 | 36 | 4420 | 2000х60х60 | 2,7 |
| Эколюмен Ритейл-VS-40/2000 | 40 | 5190 | 2000х60х60 | 2,7 |
| Эколюмен Ритейл-VS-45/2000 | 45 | 5640 | 2000х60х60 | 2,7 |
| Эколюмен Ритейл-VS-50/2000 | 50 | 6310 | 2000х60х60 | 2,7 |
| Эколюмен Ритейл-VS-80/2000 | 80 | 11010 | 2000х60х60 | 2,9 |

Серия «Союз» (SZ) 180 Лм/Вт

| Тип изделия | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Габаритный размер, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эколюмен Ритейл-SZ-18/1000 | 18 | 2820 | 1000х60х60 | 1,4 |
| Эколюмен Ритейл-SZ-26/1000 | 26 | 4170 | 1000х60х60 | 1,4 |
| Эколюмен Ритейл-SZ-27/1500 | 27 | 4425 | 1500х60х60 | 2,2 |
| Эколюмен Ритейл-SZ-36/1500 | 36 | 5980 | 1500х60х60 | 2,2 |
| Эколюмен Ритейл-SZ-23/2000 | 23 | 3610 | 2000х60х60 | 2,6 |
| Эколюмен Ритейл-SZ-36/2000 | 36 | 5780 | 2000х60х60 | 2,6 |
| Эколюмен Ритейл-SZ-50/2000 | 50 | 8110 | 2000х60х60 | 2,6 |

# Text boxes

427960,  г. Сарапул, ул. Гагарина, д. 55

тел.: (34147) 4-42-30, 4-42-31

www.ecolumen.ru, led-lampy@bk.ru